## Slide 1
Robot2は左右のボディと中央のモーターが固定されているボディ（以後本体と呼称します）の取り外しが可能です。３つのボディの接続にはボールキャッチ機構を用いています。画像Ⅰ（ボールキャッチ メス）のように下からボール、バネ、中板の順番で上下で2セット入れたものに画像Ⅱ（ボールキャッチ オス）の窪みがはまるように挿すことで簡単かつ強力な固定を可能にしました。
[メリット1]
ボールキャッチ機構を用いることで、メンテナンス性が大幅に向上しました。ワンタッチでボディ外すことができるため、故障の際には迅速なパーツ交換が可能です。
[メリット2]
現在は右画像（上方）から見たときに右がキッカー基板＆電源基板、左がモータードライバーをそれぞれ設置していますが、ケーブルなどを変更することでいつでも柔軟な変更が可能です。究極的には各ボディに基板だけでなく、様々なアタッチメントを付けることもできます。
＜滑らかな回り込み＞
従来の方式では特に前付近にボールがある場合の回り込みについて（±20度付近）5段階ほどに角度を場合分けしその都度ロボットの方向を変えることで回り込みをしていました。しかしこの方法では、条件の境目でロボットの動作が、がたつくという問題が発生していました。➡図1
そこで私たちは、ボールの角度によって回り込む角度を連続的にそして滑らかに変化させることでそのがたつきを無くすことに成功しました。具体的な方法としてまず、ボールの角度と回り込む角度を座標のようにとらえ、x=ボールの角度,y=回り込む角度と表現します。そしてx=0の時y=0、x=10の時y=20、x=20の時y=30、、、などと数個xとyの関係を入力します。最後にその座標を通る滑らかな曲線（関数）を生成し、それを使い回り込む角度を計算するという方法です。➡図2(イメージ)
Robot2には既製品のモータドライバーを使うのではなく、画像VIのようにモータドライバーを自作しており、ドライバーICにはVNH5019AEを使用して、RP2040Zeroで制御する方式にしています。
こうすることで基板を小型化し、またメンテナンス性も向上させました。
11.1V
I²C
Serial
機体の紹介
Lipo1300mAh
11.1V
48V
キッカー基板
CB1037
ソレノイド
メイン基板
ブザー
BNO055
M5Stamp
Open MV H7
Teensy4.0
ライン基板
Robot2
①
②
③
]
⑤
Robot2はRobot1での反省を活かしMOT-IG-22-12VとGA25-370の２種類のモーター（通常時はMOT-IG-22-12V）を使用できるようにしました。緊急時にはどちらかのモーターに即交換が可能です。
画像Ⅲ
画像Ⅰ
画像Ⅱ
②:センサー素子の分離によるコストの削減
ボールセンサー基板に直接センサーをはんだ付けするのではなく、低ピンソケットをつけてそこにセンサーを挿すことで大幅なコスト削減と迅速な交換が可能になりました。
前方
④
画像Ⅳ
※ボールキャッチメス（上部２つ）
は本体に設置
③:２種類のモーターに対応
２種類の
モーター
のマウント
MOT-IG-22-12V
GA25-370
ネジ穴の位置を揃え、本体との干渉を対策することで２種類のモーターの使用が可能
メンバー：松浦 悠真 中村 要 中野 宗 中村 晟乃
Supported By
@takenokokiwami
@miso_soup_q
@aka110823
Munako_Amateras
バッテリー
SSD1306
Seeeduino Xiao
SAMD21
cd74hc4067sm
IR基板
cd74hc4067sm
Seeeduino Xiao
SAMD21
TSSP58038
×16
NJL7502L
×16
Analog
④:よりスマートな接続
PWM
Robot1
Robot2
11.1V
11.1v
Lipo1300mAh
48V
CB1037
ソレノイド
メイン基板
BNO055
モータードライバー
MOT-IG-22-12V
ライン基板
バッテリー
Seeedino Xiao
SAMD21
cd74hc4067sm
IR基板
×4
TSSP58038
×16
NJL7502L
×16
M5Stamp
DSR1202
cd74hc4067sm
Seeeduino Xiao
SAMD21
Open MV H7
SSD1306
Teensy4.0
電源基板
メイン基板ユニットと本体との接続部分にケーブルではなく、ピンソケットとピンヘッダを用いることで、より早く基板と本体の着脱をすることができました。さらに、画像Ⅴのようにメイン基板との接続部分から左右に配線を伸ばすことでメイン基板、キッカー基板、モータードライバーをケーブルを介さずに接続しています。
キッカー基板
モーター
ドライバー
メイン基板との接続部分
⑤:モータードライバーの自作
画像Ⅵ
機体の詳細
制御の詳細
＜ロボット製作に関わったソフト＞
ハードウェア
Kicad9.0
基盤設計に
使用しています。
Autodesk Fusion
機体設計に
使用しています。
ソフトウェア
VisualStudioCode
プログラム制作に使用しています。
GitHub
プログラムの共有に
使用しています。
コミュニケーション
Discord
チーム内スケジュールの共有
連絡に使用しています。
Our Accounts
Robot1
I²C
Serial
Analog
PWM
＜ボールを確実に前に運ぶ＞
サイド白線よりもボールが外側にあるとき「ラインが反応したらコート内に動く」という今までの動きではボールに触れることが難しく試合時間だけが経過するという悲しい問題が発生していました。➡問題点
そこでわたしたちは、同じ方向に数回ラインセンサーが反応・無反応を繰り返した場合、その問題が発生していると判断し「ライントレース」を実行するようにしました。➡解決策
「ライントレース」とはラインの角度を読み取りラインの方向のみに移動しながら、ボールに近づくというものです。こうすることによって、ラインアウトをせずにボールを前に運ぶことができるので、得点率を上げられるのです。
またこの「ライントレース」という技術はディフェンダーロボットにも応用しています。
は、「ライントレースの方向（候補）」を表している
は、「ラインセンサーによる白線方向」
これらのソフトを駆使することで、私たちはロボットを効率的に制作しています。
宗像高校同窓会様
宗像高校後援会様
11.1v
電源基板
モータードライバー
RP2040 Zero
VNH-5019AE
×4
MOT-IG-22-12V
×4
様
①:目を疑う 驚愕のボディ分割
株式会社 フェーズ・ガルデ様
上方
ボールキャッチ
オス
ボールキャッチ
メス
問題点
解決策
図1
は、回り込む角度 を表している
図2
＜ディフェンダーの守る工夫＞
ディフェンダーとは、自ゴール前の白線で相手からのシュートを阻止し、相手に得点を与えないためのロボットです。今回のロボットは白線上でライントレースをしながら、ボールを追っていきます。➡図1
// 工夫① //
常にゴールの中心とボールの中心を結んだ線分上にロボットを移動させることでゴールを阻止する。
図1のようにディフェンダーロボットは常にゴールの角度とボールの角度を比較し、相手チームのアタッカーロボットにとって最も邪魔になるであろう位置に居続けます。
// 工夫② //
自分がいる白線が縦線なのか横線なのかを把握し、状況によってロボットの速度を変える
ロボットが横線上にいる場合は、ボールの方向にいち早く近寄り、ゴールを防ぐべきです。しかし縦線上にいる場合は、フルスピードでボールを追従してしまうと勢い余って白線外に出てしまうことがありました。➡図2
そこで私たちは、ラインセンサーが円形に設置されていることを利用して、白線が縦なのか横なのかを判断し、横線である場合はフルスピード、縦線である場合はロースピードでボールを追うようにしました。
図1
図2
は、ディフェンスする角度 を表している
画像Ⅴ
確実に得点を上げる
相手に得点を与えない